## Slide 1
Proiectare Logică
2024 - 2025
== Curs ==
anul de studii: C1
Săptămâna 6 07 Noiembrie 2024 14:00 – 16:00
ionel.bostan@upit.ro
ionel.bostan@upb.ro

## Slide 2
Agenda
Clasificarea circuitelor logice (CLC/CLS);
Clasificarea celulelor de memorie la nivel de bit;
Celule de memorie cu acces pe nivel (Latch-uri)
    Latch-uri asincrone;
    Latchuri sincrone;
Celule de memorie cu acces pe tranziție (Bistabili)
    Bistabili D (simbol, tabele de adevăr, ecuația funcțională);
    Bistabili T (simbol, tabele de adevăr, ecuația funcțională);
    Bistabili JK (simbol, tabele de adevăr, ecuația funcțională);

## Slide 3
Circuite logice combinaționale (CLC):
      Starea logică a ieșirilor depinde numai de starea prezentă a intrărilor;
      Nu există niciun moment de timp în care o ieșire să depindă de o stare din trecut a intrărilor sau a stărilor interne;
      Nu au bucle de reacție de la ieșire spre intrare;
      Nu au elemente de memorare;
      Pot fi studiate fără a lua în calcul parametrul timp (cel puțin în cazul ideal în care timpul de propagare este nul);
      Sunt capabile să realizeze operații precum: adunări, înmulțiri, ...
Clasificarea circuitelor logice

## Slide 4
Circuite logice secvențiale (CLS):
      Există cel puțin un moment de timp în care ieșirile depind și de o stare anterioară a intrărilor, a ieșirilor sau a variabilelor interne;
      Prezintă bucle de reacție de la ieșire spre intrare, de regulă cu întârzieri;
      Au elemente de memorare;
      Studiul circuitelor secvențiale este realizat ținând cont de variabila timp;
      La rândul lor, circuitele secvențiale se împart în:
        Circuite sincrone;
        Circuite asincrone;
Clasificarea circuitelor logice

## Slide 5
Circuite logice secvențiale sincrone:
      sunt circuite ce prezintă semnal de ceas,
      modificarea ieșirilor se face sincron cu semnalul de ceas;
      timpul este o variabilă discretă;
      sunt mai ușor de proiectat și de studiat;
      sunt mai puțin performante;
      sunt predictibile;
Clasificarea circuitelor logice

## Slide 6
Agenda
Clasificarea circuitelor logice (CLC/CLS);
Clasificarea celulelor de memorie la nivel de bit;
Celule de memorie cu acces pe nivel (Latch-uri)
    Latch-uri asincrone;
    Latchuri sincrone;
Celule de memorie cu acces pe tranziție (Bistabili)
    Bistabili D (simbol, tabele de adevăr, ecuația funcțională);
    Bistabili T (simbol, tabele de adevăr, ecuația funcțională);
    Bistabili JK (simbol, tabele de adevăr, ecuația funcțională);

## Slide 7
Celule de memorie la nivel de bit - Caracteristici generale:
  putem depune o informaţie de un bit în scopul memorării;
  Citire – procesul de extragere a informaţiei din celula de memorie;
    Pentru citire, celulele de memorie au două ieşiri: Q şi Q negat;
    Citirea se poate face în orice moment de timp;
  Scriere – procesul de introducere/modificare a informaţiei din celula de memorie;
  Pentru scriere, celulele de memorie au două tipuri de intrări:
        intrări pasive – indică ce informaţie vrem să introducem în celula de memorie;
        Intrare activă (intrarea de ceas) - indică momentul de timp în care informaţia nouă intră în celula de memorie;

## Slide 8
Clasificare – după modul în care se face scrierea:
Celule cu acces pe nivel, denumite Latch-uri
  Scrierea elementului de stocare se face pe unul din cele două nivele logice ale semnalelor de intrare;
  Sunt cele mai simple structuri de memorare;
  Introducerea informaţiei în celula de memorie se poate face oricând, fără o sincronizare cu un semnal extern;
  Schimbarea ieșirilor se poate face în orice moment de timp;

## Slide 9
Clasificare – după modul în care se face scrierea:
Celule cu acces pe tranziția semnalului de ceas, denumite Edge – Tiggered Flip-Flop
  Scrierea elementului de stocare se face pe o tranziție a semnalului aplicat pe intrarea de ceas;
  Au intrare de ceas;
  Schimbarea ieșirilor se face sincron cu tranziția activă a semnalului ce ceas;
  Introducerea informaţiei în celula de memorie se poate face doar în momentele de timp în care semnalul ceas are tranziţia activă. Aşadar scrierea se execută sincron cu un semnal extern;

## Slide 10
Agenda
Clasificarea circuitelor logice (CLC/CLS);
Clasificarea celulelor de memorie la nivel de bit;
Celule de memorie cu acces pe nivel (Latch-uri)
    Latch-uri asincrone;
    Latchuri sincrone;
Celule de memorie cu acces pe tranziție (Bistabili)
    Bistabili D (simbol, tabele de adevăr, ecuația funcțională);
    Bistabili T (simbol, tabele de adevăr, ecuația funcțională);
    Bistabili JK (simbol, tabele de adevăr, ecuația funcțională);

## Slide 12
Celule de memorie cu acces prin nivel
Latch RS asincron

## Slide 15
Celule de memorie cu acces prin nivel
Latch RS sincron

## Slide 16
Celule de memorie cu acces prin nivel
Latch sincron de tip D

## Slide 18
Agenda
Clasificarea circuitelor logice (CLC/CLS);
Clasificarea celulelor de memorie la nivel de bit;
Celule de memorie cu acces pe nivel (Latch-uri)
    Latch-uri asincrone;
    Latchuri sincrone;
Celule de memorie cu acces pe tranziție (Bistabili)
    Bistabili D (simbol, tabele de adevăr, ecuația funcțională);
    Bistabili T (simbol, tabele de adevăr, ecuația funcțională);
    Bistabili JK (simbol, tabele de adevăr, ecuația funcțională);

## Slide 19
Celule de memorie cu acces pe tranziție – Caracteristici generale
(denumite Edge – Tiggered Flip-Flop)
  - Scrierea elementului de stocare se face pe o tranziție a semnalului aplicat pe intrarea de ceas;
  - Au intrare de ceas;
  - Schimbarea ieșirilor se face sincron cu tranziția activă a semnalului ce ceas;
  Introducerea informaţiei în celula de memorie se poate face doar în momentele de timp în care semnalul ceas are tranziţia activă. Aşadar scrierea se execută sincron cu un semnal extern;

## Slide 20
Bistabil de tip D

## Slide 23
Bistabil de tip T

## Slide 25
Bistabil de tip T

## Slide 26
Bistabil de tip JK

## Slide 28
Bistabil de tip JK

## Slide 31
Intrarile asincrone

## Slide 33
Intrarile asincrone

## Slide 34
Intrarile asincrone