## Slide 1
Proiectare Logică
2024 - 2025
== Curs ==
anul de studii: C1
Săptămâna 9 28 Noiembrie 2024 14:00 – 16:00
ionel.bostan@upit.ro
ionel.bostan@upb.ro

## Slide 2
Agenda
Implementarea divizoarelor de frecvență cu numărătoare;
    divizoare de frecvență de tip I: cu factor de divizare fix;
    divizoare de frecvență de tip II: cu factor de divizare programabil;
    divizoare de frecvență de tip III: cu factor de divizare programabil și factor de umplere programabil;

## Slide 3
Prin ce caracterizăm un semnal digital ?
  perioadă (notată cu T) / frecvență (notată cu f) ;
  factor de umplere (duty cycle) ;
Realizarea divizoarelor de frecvență folosind numărătoare

## Slide 4
Generalități
Rol - Reduce frecvența unui semnal digital de intrare cu un factor K.
Implementare - Cea mai rapidă metodă de implementare a unui divizor digital de frecvență se obține prin utilizarea numărătoarelor
Putem identifica trei tipuri de divizoare de frecvență:
  Tip I: divizoare de frecvență cu factor de divizare fix și factor de umplere fix;
  Tip II: divizoare de frecvență cu factor de divizare programabil și factor de umplere fix;
  Tip III: divizoare de frecvență cu factor de divizare programabil și factor de umplere programabil;
Realizarea divizoarelor de frecvență folosind numărătoare

## Slide 5
Agenda
Implementarea divizoarelor de frecvență cu numărătoare;
    divizoare de frecvență de tip I: cu factor de divizare fix;
    divizoare de frecvență de tip II: cu factor de divizare programabil;
    divizoare de frecvență de tip III: cu factor de divizare programabil și factor de umplere programabil;

## Slide 6
Realizarea divizoarelor de frecvență folosind numărătoare – divizoare cu factor fix
Divizoare de frecvență cu factor fix (tip I) - Caracteristici generale
  factorul de divizare K, este implementat la nivel hardware, în schema electrică a circuitului;
  după realizarea divizorului, factorul de divizare nu mai poate fi schimbat,
  se pot implementa ușor cu ajutorul numărătoarelor binare asincrone;
  ideea de bază este următoarea:
    primele K stări din secvența de numărare sunt lăsată să existe;
    restul stărilor din secvența de numărare sunt eliminate;
  avem nevoie de un numărător binar asincron și un CLC care să identifice prima stare ce nu convine, în scopul generării unei comenzi de reset spre numărător;
  Funcția de reset este sacrificată pentru realizarea factorului de divizare dorit

## Slide 7
Divizoare de frecvență cu factor fix
– Reguli ptr construcția divizoarelor cu factor fix, bazate circuitul 7493

## Slide 10
Numărătoare asincrone ( continuare ) – Cascadarea divizoarelor de frecvență

## Slide 11
Realizarea divizoarelor de frecvență folosind numărătoare – divizoare cu factor programabil (tip II)
Caracteristici generale:
  factorul de divizare K, este preluat din exteriorul schemei, prin intermediul unor intrări dedicate;
  după realizarea divizorului, factorul de divizare se poate modifica, fără să fie nevoie de reproiectarea schemei electrice;
  implementarea necesită numărătoare sincrone presetabile cu facilitatea de semnalizare a terminării numărării (spre exemplu 74192 sau 74192);
  ideea de bază este următoarea:
      se încarcă paralel constanta de divizare dorită după care, circuitul este pus să numere înapoi;
      sa terminarea numărării, semnalizarea de golire este folosită ca o comandă de reîncărcare a constantei de divizare dorite;
Există două variante de implementare:
a) folosind numărarea înapoi;
b) folosind numărarea înainte;

## Slide 12
Agenda
Implementarea divizoarelor de frecvență cu numărătoare;
    divizoare de frecvență de tip I: cu factor de divizare fix;
    divizoare de frecvență de tip II: cu factor de divizare programabil;
          Varianta bazată pe numărarea înapoi;
    divizoare de frecvență de tip III: cu factor de divizare programabil și factor de umplere programabil;

## Slide 13
Numărătorul este configurat să numere înapoi;
Comanda de încărcare paralelă este dată de semnalul de golire a întregului numărător (Barrow General);
Constanta ce trebuie încărcată paralel este:
      K (pentru cazul încărcării paralele asincrone );
      K-1 (pentru cazul încărcării paralele sincrone );
Exemplu: divizor având K=9 implementat cu un numărător presetabil pe 4 biți, cu încărcare paralelă asincronă
Proiectarea divizoarelor de frecvență cu factor programabil (tip II) - varianta cu numărare înapoi

## Slide 14
Divizoare de frecvență cu factor programabil - Varianta bazată pe numărarea înapoi
Pasul 1: Realizarea unui numărător presetabil suficient de mare
Considerăm cazul K= 74

## Slide 15
Divizoare de frecvență cu factor programabil - Varianta bazată pe numărarea înapoi
Pasul 2: Configurarea numărătorului pentru a opera ca divizor programabil
Considerăm cazul K= 74
A. Prima variantă de schemă logică

## Slide 17
Divizoare de frecvență cu factor programabil - Varianta bazată pe numărarea înapoi
A. Prima variantă de schemă logică – Descrierea funcționării (1/3)

## Slide 18
Divizoare de frecvență cu factor programabil - Varianta bazată pe numărarea înapoi
A. Prima variantă de schemă logică – Descrierea funcționării (2/3)

## Slide 19
Divizoare de frecvență cu factor programabil - Varianta bazată pe numărarea înapoi
A. Prima variantă de schemă logică – Descrierea funcționării (3/3)

## Slide 21
Divizoare de frecvență cu factor programabil - Varianta bazată pe numărarea înapoi
Pasul 3: Creșterea siguranței în funcționare – introducerea unui latch
Considerăm cazul K= 74
B. Varianta cu latch

## Slide 22
Divizoare de frecvență cu factor programabil - Varianta bazată pe numărarea înapoi
Pasul 4: Simularea schemei cu latch - Considerăm cazul K= 9

## Slide 23
Divizoare de frecvență cu factor programabil - Varianta bazată pe numărarea înapoi
Pasul 4: Simularea schemei - Considerăm cazul K= 9

## Slide 24
Divizoare de frecvență cu factor programabil - Varianta bazată pe numărarea înapoi
Pasul 4: Simularea schemei - Considerăm cazul K= 9
Obs: - starea 1000 durează 1.5 perioade ale semnalului de ceas (de aici apare câștigul de o unitate
între factorul de divizare programat și cel realizat;
- starea 0000 nu durează decât 0.5 perioade ale semnalului de ceas;

## Slide 25
Divizoare de frecvență cu factor programabil - Varianta bazată pe numărarea înapoi
Succesiunea stărilor pentru cele două variante - Considerăm cazul K= 9

## Slide 26
Divizoare de frecvență cu factor programabil - Varianta bazată pe numărarea înapoi
Efectul introducerii latch-ului - Considerăm cazul K= 9
Obs: - constanta încărcată paralel = K-1 ;
- durata activă a comenzii de încărcare paralelă este egală cu durata de zero logic a
semnalului de ceas (este suficient de mare);

## Slide 28
Agenda
Implementarea divizoarelor de frecvență cu numărătoare;
    divizoare de frecvență de tip I: cu factor de divizare fix;
    divizoare de frecvență de tip II: cu factor de divizare programabil;
          Varianta bazată pe numărarea înapoi;
          Varianta bazată pe numărarea înainte;
    divizoare de frecvență de tip III: cu factor de divizare programabil și factor de umplere programabil;

## Slide 29
Numărătorul este configurat să numere înainte ;
Comanda de încărcare paralelă este dată de semnalul de umplere a întregului numărător (Carry General);
Constanta ce trebuie încărcată paralel este:
      Stare_Maxima – K (pentru varianta fără latch)
      (Stare_Maxima – K) +1 (pentru varianta cu latch)
  Exemplu: divizor având K=9 implementat cu un numărător presetabil pe 4 biți, fără latch
Divizoare de frecvență cu factor programabil - Varianta bazată pe numărarea înainte

## Slide 30
Divizoare de frecvență cu factor programabil (K= 9, implementare cu latch, numărare înainte)

## Slide 31
 Succesiunea stărilor din numărător (K= 9, implementare cu latch, numărare înainte)
Divizoare de frecvență cu factor programabil - numărarea înainte, schemă cu latch

## Slide 32
Divizoare de frecvență cu factor programabil - Varianta bazată pe numărarea înainte
 Succesiunea stărilor din numărător (K= 9, implementare cu latch, numărare înainte)

## Slide 33
Divizoare de frecvență cu factor programabil - (K= 9, implementare cu latch, numărare înainte)
Efectul introducerii latch-ului

## Slide 34
Divizoare de frecvență cu factor programabil - Prezentare comparativă
Numărare înainte cu latch
Factorul de divizare este mai mare cu o unitate decât cel programat;
Semnalul de ceas se aplică pe intrarea Count UP;
Semnalul de set pentru latch este luat de la ieșirea Carry General;
Semnalul de reset pentru latch este luat de intrarea de ceas printr-un inversor;
Funcționarea este sigură;
ATENȚIE ! Dacă numărătorul are încărcare paralelă cu execuție sincronă:
  a) NU mai avem nevoie de latch;
  b) factorul realizat este mai mare cu o unitate decât cel programat;
Numărare înapoi cu latch
Factorul de divizare este mai mare cu o unitate decât cel programat;
Semnalul de ceas se aplică pe intrarea Count Down;
Semnalul de set pentru latch este luat de la ieșirea Barrow General;
Semnalul de reset pentru latch este luat de intrarea de ceas printr-un inversor;
Funcționarea este sigură;

## Slide 35
Agenda
Implementarea divizoarelor de frecvență cu numărătoare;
    divizoare de frecvență de tip I: cu factor de divizare fix;
    divizoare de frecvență de tip II: cu factor de divizare programabil;
    divizoare de frecvență de tip III: cu factor de divizare programabil și factor de umplere programabil;

## Slide 36
Caracteristici generale:
  schema necesită două constante de divizare distincte, preluate din exterior, pe intrări dedicate, notate M respectiv N;
  factorul de divizare K, este dependent de cele două constante externe;
  factorul de umplere al semnalului de ieșire, este dependent de cele două constante externe;
  implementarea necesită numărătoare sincrone presetabile cu facilitatea de semnalizare a terminării numărării + un bloc de selecție a constantei efective de divizare;
  ideea de bază este următoarea: similar schemei anterioare cu deosebirea că, numărătorul încarcă odată pe M iar apoi pe N. La fiecare golire a numărătorului se basculează un bistabil de tip D, responsabil cu generarea semnalului de ieșire.
Divizoare de frecvență de tip III (cu factor de divizare programabil și factor de umplere programabil)

## Slide 37
Schema bloc de principiu:
Divizoare de frecvență de tip III (cu factor de divizare programabil și factor de umplere programabil)

## Slide 38
Funcționare:
Divizoare de frecvență de tip III (cu factor de divizare programabil și factor de umplere programabil)

## Slide 39
Schema logică:
Divizoare de frecvență de tip III (cu factor de divizare programabil și factor de umplere programabil)

## Slide 40
Exemplu de proiectare :
Divizoare de frecvență de tip III (cu factor de divizare programabil și factor de umplere programabil)

## Slide 41
Exemplu de proiectare :
Divizoare de frecvență de tip III (cu factor de divizare programabil și factor de umplere programabil)

## Slide 42
Exemplu de proiectare :
Divizoare de frecvență de tip III (cu factor de divizare programabil și factor de umplere programabil)

## Slide 43
Exemplu de proiectare :
Divizoare de frecvență de tip III (cu factor de divizare programabil și factor de umplere programabil)