## Slide 1
Proiectare Logică
2024 - 2025
== Curs ==
anul de studii: C1
Săptămâna 1 03 Octombrie 2024 14:00 – 16:00
ionel.bostan@upit.ro
ionel.bostan@upb.ro

## Slide 2
Agendă:
1) Porți logice
2) Forme de reprezentare a funcțiilor binare:
    Tabelul de adevăr complet;
    Tabelul de adevăr redus
          după valoarea de unu logic
          după valoarea de zero
    Forme canonice
          după valoarea de unu logic
          după valoarea de zero
    Forme analitice reduse
    Diagrame Veitch – Karnaugh

## Slide 3
Scurt istoric:
În antichitate, Aristotel pune bazele Logicii Formale;
Prin 1847, matematicianul George Bool propune un formalism matematic pentru logica formală (algebra binară, algebra booleană)
Prin 1937, matematicianul și inginerul Claude Shannon folosește algebra binară în proiectarea circuitelor de comutație din centralele telefonice;
Prin 1947 – primul tranzistor;
Prin 1960 – se fabrică primul circuit integrat (Texas Instruments);
Prin 1971 – se fabrică primul microprocesor pe 4 biti (Intel 4004);
Prin 1974 – se fabrică microprocesorul 8080;

## Slide 4
Ce este un circuit logic?
Are ca scop implementarea practică a unui tabel de adevăr sau a unei funcții logice;
Circuitele logice pot fi implementate în mai multe moduri:
    cu circuite pneumatice;
    cu circuite hidraulice;
    cu relee electromagnetice;
    cu tranzistoare;
    cu circuite integrate (studiul acestor circuite face obiectul disciplinei Proiectare Logică și a disciplinei Electronică Digitală);

## Slide 5
Ce conectăm la intrările unui circuit logic?
Semnale electrice discrete ce provin de la alte
circuite logice (cazul ce mai des întâlnit);
Butoane/Contacte mecanice
Senzori cu ieșiri digitale;

## Slide 6
Ce conectăm la ieșirile unui circuit logic?
Intrările ce aparțin altor circuite logice (cazul ce mai des întâlnit);
Elemente de semnalizare
Elemente de execuție (prin intermediul unor interfețe )

## Slide 7
Agendă:
1) Porți logice
2) Forme de reprezentare a funcțiilor binare:
    Tabelul de adevăr complet;
    Tabelul de adevăr redus
          după valoarea de unu logic
          după valoarea de zero
    Forme canonice
          după valoarea de unu logic
          după valoarea de zero
    Forme analitice reduse
    Diagrame Veitch – Karnaugh

## Slide 8
Porți logice

## Slide 9
Porți logice

## Slide 10
Porți logice

## Slide 11
Porți logice

## Slide 12
Porți logice

## Slide 13
Porți logice

## Slide 17
Porți logice

## Slide 18
Aplicații cu porți logice

## Slide 19
Aplicații cu porți logice

## Slide 20
Aplicații cu porți logice

## Slide 21
Agendă:
1) Porți logice
2) Forme de reprezentare a funcțiilor binare:
    Tabelul de adevăr complet;
    Tabelul de adevăr redus
          după valoarea de unu logic
          după valoarea de zero
    Forme canonice
          după valoarea de unu logic
          după valoarea de zero
    Forme analitice reduse
    Diagrame Veitch – Karnaugh

## Slide 22
Forme de reprezentare a funcțiilor binare – Tabelul de adevăr complet
(cazul unui circuit logic cu 3 intrări și o ieșire)

## Slide 23
Tabelul de adevăr complet – cazul unui circuit logic cu 3 intrări și 2 ieșiri

## Slide 24
Tabelul de adevăr complet – cazul unui circuit logic cu 3 intrări și 2 ieșiri

## Slide 25
Agendă:
1) Porți logice
2) Forme de reprezentare a funcțiilor binare:
    Tabelul de adevăr complet;
    Tabelul de adevăr redus
          după valoarea de unu logic
          după valoarea de zero
    Forme canonice
          după valoarea de unu logic
          după valoarea de zero
    Forme analitice reduse
    Diagrame Veitch – Karnaugh

## Slide 26
Formele canonice :
Ne ajută să facem trecerea de la tabelul de adevăr la o expresie algebrică;
Din tabelul de adevăr nu se poate sintetiza o schemă logică;
Dintr-o expresie algebrică se poate sintetiza o schemă logică;
Pentru fiecare tabel de adevăr se por scrie două forme canonice:
  una este scrisă ținând cont de valorile de unu logic ale funcției binare;
  cealaltă este scrisă ținând cont de valorile de zero logic ale funcției binare
Cele două expresii canonice sunt echivalente din punct de vedere al comportamentului intrare/ieșire;
În scrierea formelor canonice folosim conceptul de Mintermeni/Maxtermeni

## Slide 27
Forme de reprezentare a funcțiilor binare – Formele canonice

## Slide 28
Forme canonice – Modul de scriere al Mintermenilor/Maxtermenilor

## Slide 29
Agendă:
1) Porți logice
2) Forme de reprezentare a funcțiilor binare:
    Tabelul de adevăr complet;
    Tabelul de adevăr redus
          după valoarea de unu logic
          după valoarea de zero
    Forme canonice
          după valoarea de unu logic
          după valoarea de zero
    Forme analitice reduse
    Diagrame Veitch – Karnaugh

## Slide 30
Forme canonice

## Slide 31
Forme canonice

## Slide 32
Forme canonice

## Slide 34
Agendă:
1) Porți logice
2) Forme de reprezentare a funcțiilor binare:
    Tabelul de adevăr complet;
    Tabelul de adevăr redus
          după valoarea de unu logic
          după valoarea de zero
    Forme canonice
          după valoarea de unu logic
          după valoarea de zero logic;
    Forme analitice reduse
    Diagrame Veitch – Karnaugh

## Slide 36
Forme canonice

## Slide 37
Forme canonice

## Slide 38
Forme canonice