## Slide 1
Electronica digitala (2024-2025)
== FSM - Recapitulare ==
Anul C2
Săptămâna 2 09 Octombrie 2024 12:00 – 14:00
ionel.bostan@upit.ro
ionel.bostan@upb.ro

## Slide 2
Automate cu stări finite (Finite State Machine ) - Recapitulare
Scheme bloc – aspecte specifice;
Metode clasice de analiză și sinteză a FSM;
Automate Richards
  Automate de tip I (fără posibilitate de salt)
  Automate de tip II (cu posibilitate de salt)
  Automate de tip III (cu posibilitate de salt + set secundar de intrări)
Automate FSM sincrone bazate pe codificarea One Hot
  Automate sincrone cu bistabili de tip D
  Automate sincrone cu bistabili de tip JK
  Automate asincrone cu bistabili de tip D
Automate FSM asincrone bazate pe codificarea One Hot

## Slide 3
FSM – Schema bloc de principiu

## Slide 4
Recapitulare == FSM sincron, inițializare asincronă, codificare One Hot ==
Etape ce trebuie parcurse în proiectarea schemei logice
  Cunoașterea instalației;
  Trasarea grafului de tranziție a stărilor;
  Codificarea stărilor;
  Alegerea tipului de bistabil și a modului de inițializare:
    cu bistabili JK sau cu bistabili D;
    Inițializare asincronă sau inițializare sincronă;
  Extragerea ecuațiilor:
    Pentru tranziții;
    Pentru stări (semnale de excitație);
    Pentru ieșiri;
  Trasarea schemei logice a automatului;
  Adăugarea unei noi facilități într-un graf deja existent (dacă e nevoie);

## Slide 5
FSM Clasificare
FSM sincrone cu inițializare asincronă a celulelor de memorie
      cu bistabili de tip D;
      cu bistabili de tip JK;
2. FSM sincrone cu inițializare sincronă a celulelor de memorie
      cu bistabili de tip D;
      cu bistabili de tip JK;
3. FSM asincrone
    implementare cu bistabili;
    implementare cu latch-uri asincrone;

## Slide 6
Cunoașterea instalației 2) Graful de tranziție a stărilor 3) codificarea stărilor
Folosim codificarea
“One Hot”
St0 =10000
St1 =01000
St2 =00100
St3 =00010
St4 =00001
5 intrări
(LS_Up, LS_Dwn, Stop, Open, Close);
5 ieșiri
(M_Up, M_Dn, L_Air, L_Close, L_Open)
Recapitulare == FSM sincron, codificare One Hot ==
== Exemplu - cazul sistemului de control pentru ușa de garaj ==

## Slide 7
FSM sincron, codificare One Hot ==
Ecuațiile pentru tranziții – cazul sistemului de control pentru ușa de garaj
Ecuațiile tranzițiilor
    nu sunt influențate de modul în care se face inițializarea bistabililor din registrul de memorie;
    Nu sunt influențate de tipul de bistabil ales;
    Tranziții
    a) Init asincron b) Init sincron

## Slide 8
FSM sincron, codificare One Hot ==
Ecuațiile pentru stări – cazul sistemului de control pentru ușa de garaj
Ecuațiile stărilor
  sunt influențate de modul în care se face inițializarea
  sunt influențate de tipul de bistabil ales;
Ecuațiile de stare pentru utilizarea de bistabili D
a) Init asincron b) Init sincron

## Slide 9
FSM sincron, codificare One Hot ==
Ecuațiile pentru stări – cazul sistemului de control pentru ușa de garaj
Ecuațiile stărilor
  sunt influențate de modul în care se face inițializarea
  sunt influențate de tipul de bistabil ales;
    Ecuațiile de stare pentru utilizarea de bistabili JK
    a) Init asincron b) Init sincron

## Slide 10
FSM sincron, codificare One Hot ==
Ecuațiile pentru ieșiri – cazul sistemului de control pentru ușa de garaj
Ecuațiile ieșirilor:
    nu sunt influențate de modul în care se face inițializarea bistabililor din registrul de memorie;
    nu sunt influențate de tipul de bistabil ales;
    Ieșiri
    a) Init asincron b) Init sincron

## Slide 11
6) Schema logică a automatului – cazul folosirii de bistabili D
TEMA de CASĂ
Recapitulare == FSM sincron, inițializare asincronă, codificare One Hot ==
== Exemplu - cazul sistemului de control pentru ușa de garaj ==

## Slide 12
FSM Sincrone
================================================
Problema activării simultane a mai multor tranziții de ieșire dintr-o stare oarecare
(Exemplu - cazul unui sistem de control pentru ușa de garaj)
================================================

## Slide 13
FSM sincron, codificare One Hot ==
Problema tranzițiilor de ieșire activate simultan – cazul sistemului de control pentru ușa de garaj
Caz particular:
    starea St_4 este activă și se apasă simultan butoanele de Open și cel de Close;
    Tranzițiile T7 și T8 sunt activate simultan;
    Stările St_1 și St_3 sunt activate simultan, deși acest lucru nu este permis;
      Atenție! În orice moment de timp trebuie să avem doar o singură stare activă în graf!
    Trebuie găsită o metodă de rezolvare a situației în care două sau mai multe tanziții de ieșire se activează simultan.
    O soluție posibilă = alocarea de ponderi pentru tranzițiile de ieșire ce se pot activa simultan

## Slide 14
FSM sincron, codificare One Hot ==
Problema tranzițiilor de ieșire activate simultan – cazul sistemului de control pentru ușa de garaj
Caz particular (continuare):
    Alocarea ponderilor (grade de prioritate/importanță) se determină pentru fiecare instalație în parte în funcție de dorințele utilizatorului sau în funcție de specificațiile din caietul de sarcină.
    În cazul de față considerăm că acțiunea de închidere este mai importantă decât cea de deschidere: dacă ambele comenzi apar simultan, cea de închidere este executată iar cea de deschidere este ignorată;
    Aceasta înseamnă că tranziția T8 are o pondere mai mare decât tranziția T7 ;

## Slide 15
FSM sincron, codificare One Hot ==
Problema tranzițiilor de ieșire activate simultan – cazul sistemului de control pentru ușa de garaj
Caz particular (continuare):
    Tranziția cu ponderea cea mai mare va bloca activarea tranziției/tranzițiilor cu pondere mai mică, așa cum se poate vedea mai jos:
  fără ponderi b) cu ponderi
  Se observă că tranziția cu pondere mare (T8) blochează activarea tranziție cu pondere mai mică (T7)

## Slide 16
FSM sincron, codificare One Hot ==
Problema tranzițiilor de ieșire activate simultan – cazul sistemului de control pentru ușa de garaj
Caz mai general: Metoda 1- modificarea ecuațiilor tranzițiilor
a) Ecuațiile tranzițiilor fără ponderi b) Ecuațiile tranzițiilor după introducerea ponderilor
Din starea St_1 există riscul de activare simultană a tranzițiilor T1, T3 și T5;
Considerăm alegem următoarele ponderi:
  T5 are ponderea cea mai mare;
  T3 are pondere medie;
  T1 are ponderea cea mai mică;

## Slide 17
FSM sincron, codificare One Hot ==
Problema tranzițiilor de ieșire activate simultan – cazul sistemului de control pentru ușa de garaj
Caz mai general: Metoda 2 – blocarea stărilor unde merg tranzițiile simultane de ieșire
a) Ecuațiile stărilor fără ponderi b) Ecuațiile stărilor după introducerea ponderilor
Ecuațiile tranzițiilor nu se modifică (se scriu după regula inițială);
Considerăm aceleași ponderi:
  T5 are ponderea cea mai mare;
  T1 are ponderea cea mai mică;
- Se modifică ecuațiile stărilor vizate de tranzițiile cu ponderi inferioare

## Slide 18
================================================
Automate FSM Asincrone, codificare OneHot
Totul se face asincron : inițializarea + reactualizarea stărilor
(Exemplu - cazul unui sistem de control pentru ușa de garaj)
================================================

## Slide 19
FSM Asincron - (Totul se face asincron: inițializarea + funcționarea )
    Codificare One Hot Tranziții:
    St0 = 10000;
    St1 = 01000;
    St2 = 00100;
    St3 = 00010;
    St4 = 00001;
FSM asincron – partea de inițializare realizată sincron – partea de funcționare este asincronă

## Slide 20
    Stări
    Ecuațiile se scriu similar cu cele folosite pentru FSM cu inițializare sincronă, implementare cu JK:
    în loc de J acum trecem Set ;
    în loc de K acum trecem Reset;
FSM asincron – partea de inițializare realizată sincron – partea de funcționare este asincronă

## Slide 21
Rescrierea ecuațiilor de stare ptr o implementare mai ușoară
    Stări procesate:
FSM asincron – partea de inițializare realizată sincron – partea de funcționare este asincronă

## Slide 22
    Ieșiri:
FSM asincron – partea de inițializare realizată sincron – partea de funcționare este asincronă

## Slide 23
FSM asincron – partea de inițializare realizată sincron – partea de funcționare este asincronă
Schema electrică a automatului asincron - varianta I

## Slide 24
FSM asincron – partea de inițializare realizată sincron – partea de funcționare este asincronă
Schema electrică a automatului asincron - varianta II

## Slide 25
Automate FSM asincrone
bazate pe codificarea One Hot
== Generalizare ==

## Slide 26
FSM sincron – schema generală a unui modul de stare (cazul stărilor incomplet specificate)
Varianta I - schemă cu multiplexor
(exemplu: starea ST2 a unui automat cu 2 variabile de intrare)
Atenție !
tranzițiile de intrare trebuie să fie active pe UNU logic;
tranzițiile de ieșire sunt generate ca fiind active pe UNU logic;
Din starea St2 există cel puțin o tranziție care se întoarce în ea însăși. Avem nevoie de automenținerea stării!

## Slide 27
FSM sincron – schema generală a unui modul de stare (cazul stărilor incomplet specificate)
Varianta II - schemă cu multiplexor
(exemplu: starea ST2 a unui automat cu 2 variabile de intrare)
Atenție !
tranzițiile de intrare trebuie să fie active pe ZERO logic;
tranzițiile de ieșire sunt generate ca fiind active pe ZERO logic;
Din starea St2 există cel puțin o tranziție care se întoarce în ea însăși. Avem nevoie de automenținerea stării!

## Slide 28
FSM sincron – schema generală a unui modul de stare (cazul stărilor incomplet specificate)
scheme cu multiplexor
(exemplu: starea ST2 a unui automat cu 2 variabile de intrare)
Atenție !
Tranzițiile ce se reîntorc în St2 nu se trec în ecuația de stare deoarece sunt implementate de bucla de automenținere a stării.

## Slide 29
FSM sincron – schema generală a unui modul de stare (cazul stărilor complet specificate)
scheme cu multiplexor
(exemplu: starea ST2 a unui automat cu o singură variabilă de intrare)
Atenție !
Din St2 NU există nicio tranziție care se reîntoarce în ea însăși;
Nu mai este nevoie de bucla de automenținere a stării;

## Slide 30
FSM sincron – schema generală a unui modul de stare (cazul stărilor incomplet specificate)
Varianta III - schemă fără multiplexor
(exemplu: starea ST2 a unui automat cu 2 variabile de intrare)
Atenție !
tranzițiile de intrare trebuie să fie active pe UNU logic;
tranzițiile de ieșire sunt generate ca fiind active pe ZERO logic;
Din starea St2 există cel puțin o tranziție care se întoarce în ea însăși. Avem nevoie de automenținerea stării!

## Slide 31
FSM sincron – schema generală a unui modul de stare (cazul stărilor incomplet specificate)
Varianta IV - schemă fără multiplexor
(exemplu: starea ST2 a unui automat cu 2 variabile de intrare)
Atenție !
tranzițiile de intrare trebuie să fie active pe UNU logic;
tranzițiile de ieșire sunt generate ca fiind active pe ZERO logic;
Din starea St2 există cel puțin o tranziție care se întoarce în ea însăși. Avem nevoie de automenținerea stării!

## Slide 32
FSM sincron – schema generală a unui modul de stare (cazul stărilor incomplet specificate)
Varianta V - schemă fără multiplexor
(exemplu: starea ST2 a unui automat cu 2 variabile de intrare)
Atenție !
tranzițiile de intrare trebuie să fie active pe UNU logic;
tranzițiile de ieșire sunt generate ca fiind active pe ZERO logic;
Din starea St2 există cel puțin o tranziție care se întoarce în ea însăși. Avem nevoie de automenținerea stării!

## Slide 33
FSM sincron – schema generală a unui modul de stare (cazul stărilor incomplet specificate)
Scheme fără multiplexor
(exemplu: starea ST2 a unui automat cu 2 variabile de intrare)

## Slide 34
FSM sincron – schema generală a unui modul de stare (cazul stărilor complet specificate)
Scheme fără multiplexor
(exemplu: starea ST2 a unui automat cu o singură variabile de intrare, fără tranziții de reîntoarcere)
a) Cazul general b) Cazul particular

## Slide 35
FSM sincron – schema generală a unui modul de stare (cazul stărilor complet specificate)
Scheme fără multiplexor
(exemplu: starea ST2 a unui automat cu o singură variabile de intrare, fără tranziții de reîntoarcere)
a) Cazul general b) Cazul particular

## Slide 36
FSM sincron – schema generală a unui modul de stare (cazul stărilor complet specificate)
Scheme fără multiplexor
(exemplu: starea ST2 a unui automat cu o singură variabile de intrare, fără tranziții de reîntoarcere)
a) Cazul general b) Cazul particular

## Slide 37
Automate FSM asincrone
bazate pe codificarea One Hot
== Aplicație: Detecția unei secvențe binare în datele seriale de intrare ==

## Slide 38
Etapa 1: Descrierea aplicației
automatul are o singura intrare (pentru preluarea datelor seriale în care se face căutarea secvenței binare);
automatul are o singura ieșire (pentru semnalizarea găsirii secvenței căutate);
automatul caută secvența 1001;

## Slide 40
Etapa 2 : Trasarea grafului de tranziție a stărilor

## Slide 41
Etapa 2 : Trasarea grafului de tranziție a stărilor

## Slide 42
Etapa 3 : Codificarea stărilor automatului

## Slide 43
Etapa 3 : Codificarea stărilor automatului

## Slide 44
Etapa 4 : Pregătirea diagramei pentru implementare

## Slide 45
Etapa 5 : Partea de inițializare a bistabililor din FSM

## Slide 46
Etapa 5 : Partea de inițializare a bistabililor din FSM

## Slide 47
Etapa 6 : Extragerea ecuațiilor pentru tranziții

## Slide 48
Etapa 7 : Implementarea tranzițiilor

## Slide 49
Etapa 8 : Extragerea ecuațiilor pentru stări

## Slide 50
Etapa 8 : Schema de implementare ptr starea St5

## Slide 51
Etapa 9 : Extragerea ecuațiilor pentru ieșiri

## Slide 52
Altă abordare: Implementarea ecuațiilor de stare cu bistabili JK

## Slide 54
Alta abordare: Lucru cu bistabili JK – rescrierea ecuațiilor pentru a utiliza doar porti NAND

## Slide 60
Tema de casă: